IP-видеосервер WaveServer 3554 МH

Инструкция по эксплуатации

2014

Оглавление

- Введение...............................................................................................4

1.1 Назначение Устройства........................................................4

1.2 Функциональные возможности     .................................4

1.3 Основные технические характеристики.....................5

1.4 Условия эксплуатации............................................................7

1.5 Правила безопасности при работе с устройством.8

3. Настройка параметров подключения к локальной сети...................................................................................................................9

4. Web интерфейс.................................................................................13

4.1 Страница «Information»........................................................15

4.2 Страница «Network»...............................................................17

4.3 Страница «USERS»....................................................................18

4.4 Таблица уровней прав пользователей.........................19

4.5 Страница «PICTURE SETTINGS»........................................20

4.6  Профиляь настроек видео кодирования...................21

4.7 Cтраница «Video encoder settings»..................................23

4.8  Системное меню (Maintenance ).....................................25

4.9 Страница «Restоration FD»...................................................25

5. Настройка камеры в  видео системе «Интеллект»......27

5.1 Запуск диалогового окна «Настройка системы».....27

5.2 Мастер создания IP-устройств...........................................28

6. Подключение к системе «Axxon Smart»...............................32

- Введение

- 1.1.    Назначение устройства

Сетевой видеосервер WaveServer 3554МH  (далее Устройство) предназначены для использования в составе систем видеонаблюдения и преобразования аналогового видео- и аудиосигнала в цифровой формат для последующей передачи его по компьютерной сети.

WaveServer 3554М является продолжением линейки видеосерверов WaveServer, и он является улучшенной версией  Waveserver 3554.В нем установлен более мощный процессор который позволяет более качественно производить видеосжатие и оцифрование изображения.

Устройство оснащено:

BNC-разъемами для подключения коаксиального кабеля от аналоговых видеоустройств;

Разъемом RJ45 для подключения устройства к локальной сети Ethernet;

портом RS-485 для подключения поворотных устройств;

Разъемами miniJack 3,5 мм для подключения внешнего микрофона и/или внешнего громкоговорителя;

Разъем для подключения адаптера электропитания;

       4 разъема для подключения  2 дискретных входов и  2 дискретных выходов

1.2 Функциональные возможности Функциональные возможности устройства: постоянная преобразование аудио- и видеоинформации от аналоговых источников аудио- и видеосигналов в цифровой формат; постоянная передача преобразованной аудио- и видеоинформации по локальной сети или через интернет; управление поворотными устройствами через интерфейс RS-485; управление настройками во время работы устройства;

1.3   Основные технические характеристики

| Алгоритм сжатия | H.264 MJPEG |
| --- | --- |
| Разрешение | PAL: 768х576, 704x544, 384x288, 352x272, 192x144, 176x136 NTSC: 640х480, 320х240, 160x120 |
| Частота кадров | 100 кадров/с ,25 кадров на канал |
| Параметры изображения | 20 уровней сжатия Ориентация изображения: 0, 180° Настройка яркости, контраста, насыщенности и цветности Деинтерлейсинг |
| Звук | Аудио вход и аудио выход: PCM, 16 кГц, 16 бит |
| Безопасность | Защищенные паролем уровни доступа пользователей |
| Тревожное оповещение и управление событиями | Внешние I/O |
| Разъемы | 4 аналоговых композитных BNC разъема Разъем RJ45 для подключения Ethernet Блок клемм Alarm I/O (2 тревожных входа, 2 релейных выхода) Разъем Jack 3,5мм линейного выхода, микрофона или линейного входа Блок клемм RS485 для управления поворотными устройствами Разъем для подключения электропитания |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |
| Электропитание | Power over Ethernet ,12-48 В |
| Энергопотребление | 5 Вт |
| Условия эксплуатации | 0°C ~ +50°C,влажность 20 – 80% (без выпадения конденсата) |
| Доступ через WEB-браузер | Просмотр живого видео, изменение сетевых настроек, настройка параметров изображения |
| Минимальные требования к оборудованию | Pentium 4 CPU от 1300 MHz или аналогичный процессор AMD 256 MB RAM Графическая карта, Direct Draw, 64 MB RAM Windows XP, Server 2003, DirectX 9.0 и выше, Internet Explorer 6.0 и выше. |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, DNS , RTP/RTCP, RTSP |
| Размеры (ДхШхВ), вес | 115x82x32 мм, 200 г |

Условия эксплуатации Выполнение операций и правил безопасности, описанных в инструкции. Выполнение требований, предъявляемых к источникам сигналов и соединительным кабелям (см. раздел «Установка оборудования» Диапазон рабочих температур от 0°C до +50°C (включительно). Относительная влажность воздуха от 20% до 80% (без образования конденсата). Корректное завершение работы (выключение) устройства. Остальные требования соответствуют общим требованиям, предъявляемым при эксплуатации бытовых радиоэлектронных устройств. Правила безопасности при работе с устройством Обращайтесь с устройством аккуратно во избежание механических повреждений. Не допускайте попадания инородных тел внутрь устройства. Не допускайте контакта устройства с влагой. Отключайте питание устройства перед любым перемещением. Защищайте устройство от конденсата. После переноски из холодной окружающей среды в теплое помещение включайте устройство не ранее, чем через 2 часа. При транспортировке применяйте тару, обеспечивающую адекватную защиту от возможных повреждений. Рекомендуется при перевозке использовать оригинальную упаковку. .

2. Настройка параметров подключения

к локальной сети

Для проверки и настройки параметров подключения к ло‐

кальной сети компьютера зайдите в окно «Сетевые под‐

ключения»

В открывшемся окне выберите сетевое подключение, к которому подключено устройство и откройте окно с его

«Свойствами»

В окне «Подключение к локальной сети – свойства» выбе‐

рите из списка компонентов, используемых этим устройством, «Протокол интернета (TCP/IP)» и нажмите кнопку «Свойства».

Если вы не используете оборудование для автома-тического назначение IP‐адресов, то IP‐адрес нужно присвоить вручную.

Если сетевые параметры ПК уже назначены, то необходимо на‐

строить сетевые параметры устройства так, чтобы оно было

в той же подсети и с той же маской подсети, как и ПК.

3.WEB–интерфейс

Для просмотра видео в WEB – интерфейсе необходимо установить c диска , идущего в комплекте, VLC media player.

Доступ к конфигурированию настроек камеры и просмотру видео можно получить из стандартного WEB‐браузера (Internet Explorer 6.0 и выше).

Для этого запустите Internet Explorer и введите в поле

«Адрес» IP‐адрес устройства.

По умолчанию IP‐адрес устройства – 192.168.0.111.

В появившемся окне «Welcome!» введите данные «User name» и    «Password». Для первого входа используйте значение «admin» для обоих полей.

Используйте кнопку «View» для перехода в режим про‐

смотра видео и кнопку «CONFIG» для перехода в раздел настроек

3.1  Страница «Information»

При входе в режим настроек устройства открывается страница «Information», на которой можно узнать:

- версии прошивок устройства

- MAC‐адрес устройства;

- текущие сетевые установки устройства (IP‐адрес, маску подсети, основной шлюз и статус протокола DHCP).



3.2 Страница «Network»

Страница «Network» предназначена для конфигурирования сетевых настроек устройства.

Устройство поддерживает протокол IP версии 4 (IPv4). IP‐

адрес может быть присвоен автоматически (через прото‐

кол DHCP) или в ручную (статический IP‐адрес).

Для автоматического присвоения IP‐адреса установите значение «DHCP»

Использование протокола DHCP возможно только при наличии

соответствующего оборудования, способного автоматически

распределять IP‐адреса в локальной сети.

Для присвоения «Статичного IP‐адреса» заполните соответствующие поля «IP address», «Subnet mask», «Default Gateway» и нажмите кнопку «Apply» для применения настроек.

После изменения сетевых настроек следует самостоятельно

ввести новый IP‐адрес устройства в поле «Адрес» WEB‐браузера.

3.3 Страница «USERS»

Страница «Users » предназначена для добавления или удаления пользователей с правами Administrator , Operator  и User.

Для добавления пользователя нажмите кнопку «Create»,

в поле «User name:» введите имя пользователя. В поле

«User Level:» укажите права пользователя. Затем введите пароль в поле «PASSWORD» и повторно введите тот же пароль в поле «CONFIRM PASSWORD».

Для добавления нового пользователя нажмите «Apply» .

3.4 Таблица уровней прав пользователей

и перечисление пользователей в заводских установках.

| Уровень прав (user name) | Пароль по умолчанию | Права пользователя |
| --- | --- | --- |
| Administrator (admin) | admin | Просмотр видео. Изменение всех доступных настроек устройства. |
| Operator (oper) | oper | Просмотр видео. Изменение настроек видеоизображения. |
| User (user) | user | Только просмотр видео. Все настройки заблокиро-ваны. |

3.5 Страница «PICTURE SETTINGS»

Настройка видео и изображения

Отрегулируйте настройки изображения для оптимального видеоизображения согласно вашим требованиям.

Яркость (Brightness) – используйте для повышения общейяркости изображения.

Контрастность (Contrast) – отношения яркостей самой темной и самой светлой частей изображения.

Насыщенность цвета (Saturation) – управление

насыщенностью цвета. Установите значение насыщенности цвета от 0 до 200 (значение «0» соответствует черно‐белому изображению).

Четкость (sharpness)- чем больше значение указывается , тем сильнее будит локальный контраст изображения

Гамма (Gamma ) – повышение показателя гамма‐коррекции позволяет повысить контрастность, разборчивость тёмных участков изображения, не делая при этом чрезмерно контрастными или яркими светлые детали снимка.

Баланс белого(White balance) — данная функция отключена.

IR filter mode  - Инфракрасный фильтр .

3 состояния :  Avto , OFF , ON.

Exposure mode (режим съёмки) – работает в режиме Автоматической экспозиции  (Avto) .

Exposure priority  - Приоритет Выдержки  по частоте,  обновления кадров (FrameRate ) и по LowNoise  .

Для применения параметров нажмите кнопку «Apply».

3.6 Настройка профиля настроек видео                                                                кодирования

«PROFILES»

Страница «Profile settings»

На этой странице вы можете просмотреть профиль настроек , либо создать  нужный.

В поле «Profiles »  можно выбрать один из семи профилей настроек.Для редактирования нужно нажать кнопку «Edit» .

В поле «Profile name» описывается краткая информация о нашем профиле.

В поле «Video encoder configuration»  указана  конфигурация  видио кодирования . Вы можете  выбирать 1 из 26 доступных конфигураций.

Для применения параметров нажмите кнопку «Apply».

3.7 Cтраница «Video encoder settings»

Для редактирования нужно нажать кнопку «Edit» .

В поле «Video encoder configuration» выбираем конфигурацию .

В поле «Name» указано  название конфигурации .

В поле «Video encoder type»  выбираем стандарты кодирование  JPEG или  Н264.

В поле  «Resolution» выбираем  доступные  разрешения.

В поле «Frame rate» выбираем частоту кадров.

«Quality» - качество видео .

Для применения параметров нажмите кнопку «Apply».

3.8  Системное меню (Maintenance )

страница «Video system»

Если вы работаете в системе PAL ,то выбираем  25 FPS.Если NTSC  то выбираем 30 FPS .

После внесения настроек,нужно подождать 2 минуты и перезапустить устройство!!

3.9 страница «Restaration FD»

На этой странице вы можете сбросить устройство в заводские установки ! Есть 2 способа :

- Hardware reset – устройство полностью сбрасывает все свои настройки, и  сетевые настройки будут :

IP address: 192.168.0.111
Gateway IP address: 192.168.0.1
Subnet mask: 255.255.255.0

2. System reset - устройство сбросится в заводские установки, но сетевые настройки останутся не затронутыми.

4. Настройка камеры в  видео-

системе «Интеллект».

4.1 Запуск диалогового окна «Настройка системы»

Для запуска диалогового окна «Настройка системы» необходимо выполнить следующие действия:

1. Вывести на экран монитора базового компьютера Главную панель управления. Для этого

следует подвести курсор мыши в правый верхний угол экрана монитора (

2. Нажать кнопку «Выполнить» , и выбрать пункт «Настройка системы» .

В результате на экран монитора будет выведено диалоговое окно «Настройка системы»

4.2 Мастер создания IP-устройств

Для создания в ПК «Интеллект» IP-устройства необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на вкладку «Оборудование» в диалоговом окне «Настройка системы»

2. В дереве объектов выбрать объект «Компьютер», соответствующий настраиваемому

Серверу

3. Нажать кнопку «Мастер создания IP устройств» на панели настройки выбранного объекта

В результате выполнения операции откроется окно «IP Wizard», в верхней части которого будут отображены

найденные IP-устройства

Примечание. Окно «IP Wizard» можно также открыть, выбрав пункт «Мастер создания Ip Устройств» в контекстном меню объекта «Компьютер» .

4. Проверить правильность определения бренда  и модели  для найденного IP-устройства. При необходимости внести изменения, раскрыв соответствующий список с помощью кнопки и выбрав требуемое значение.

5. Проверить правильность порта TCP/IP ,порт должен иметь значение 80. При необходимости ввести в

поле требуемое значение.

6. Ввести логин  и пароль  для подключения IP -устройства. Логин и пароль указан в документации на подключаемое сетевое устройство.

7. Выбрать объекты, которые следует создать на базе IP-устройства.

8.Раскрыть  список объектов ,поддержи- ваемых IP — устройством ,  нажав

9.Установить флажки напротив объектов, которые необходимо создать.

Примечание. Для регистрации/удаления всех объектов достаточно установить/снять флажок напротив бренда IP-устройства.

10. Нажать кнопку «Применить» .В дереве объектов вкладки «Оборудование» будут автоматически созданы выбранные объекты.

5.Подключение к системе

«Axxon Smart»

Подключение нового оборудования в системe Axxon Smart  настраиваются на вкладке Оборудование закладки Настройки.

Axxon Smart  автоматически находит все подключенное к локальной сети IP-видеооборудование.Для поиска оборудования используется кнопка

Найденные нераспределенные камеры отображаются в виде списка в одноименной группе

Примечание. Поскольку для поиска оборудования используются широковещательные пакеты, в результатах поиска могут отсутствовать устройства, находящиеся в другой подсети.

1.  Здесь отобразятся найденные устройства и их IP адреса.

2.  Здесь нужно выбрать сервер, с которым необходимо связать данное устройство.

3.  Для того чтобы настройки вступили в действие нужно нажать применить.