По вопросам приобретения и обслуживания обращаться по телефонам:

(ООО «ЭЛЕРОН-ТВСБ»).

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ

на 4(8) каналов

# БВПЭ3Г

ПАСПОРТ

## Москва

2009 г.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для подключения 4х или 8и  выводных панелей ВПЭ-05 к видеоконцентратору ВКЭ. Блок осуществляет адресацию ВПЭ-05 и коммутацию  аудио сигналов от ВКЭ на вызывные панели.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ток коммутации кнопок	- 45 мА;

- потребляемый ток 	- 220 мА ;

- напряжение питания	- +12 В

- рабочий диапазон температур	- -5….+50 оС;

- внешний размер	- 375х120х105

- вес (не более)	- 0,2 кг..

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

На Sound In блока подключается выход на колонки саунд бластера компьютера, а к выходам Sound Out 1..8 подключаются динамики вызывных панелей, второй контакт динамика подсоединяется на землю.

Кнопка вызова должна замыкать входы Button In 1..8 на землю.

Место размещения телевизионной камеры должно выбираться исходя из обеспечения максимально эффективного выполнения их функций и затруднения непосредственного несанкционированного доступа к камере.

Подключение разъема DB25 8и канального блока сопряжения

| № Конт. | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общий (корич.) |  |
| 2. | Sound In (зел.) | Вых. Sound Blaster (Вых. на колонки в компьютере) |
| 3. | Sound Out 1 (оранж.) | К динамику вызывной панели черно/красный) |
| 4. | Sound Out 2 (зел.) |  |
| 5. | Sound Out 3 (синий) |  |
| 6. | Sound Out 4 (корич.) |  |
| 7. | Sound Out 5 (оранж.) |  |
| 8. | Sound Out 6 (зел.) |  |
| 9. | Sound Out 7 (синий) |  |
| 10. | Sound Out 8 (корич.) |  |
| 11. | Общий (корич.) |  |
| 12. | Общий (корич.) |  |
| 13. | +12 В (розовый) |  |
| № Конт. | Назначение | Примечание |
| 14. | Button In 1 (бел.-оранж.) | К кнопке вызывной панели (желтый) |
| 15. | Button In 2 (бел.-зел.) |  |
| 16. | Button In 3 (бел.-синий) |  |
| 17. | Button In 4 (бел.-корич.) |  |
| 18. | Button In 5 (бел.-оранж.) |  |
| 19. | Button In 6 (бел.-зел.) |  |
| 20. | Button In 7 (бел.-синий) |  |
| 21. | Button In 8 (бел.-корич.) |  |
| 22. | Com In | DB9 Com Port компьютера |
| 23. | Com Out |  |
| 24. | Com GND |  |
| 25. | Общий (корич.) |  |

1-ый кабель UTP (витая пара) – каналы с 1 по 4

2-ой кабель UTP (витая пара) – каналы с 5 по 8

Кабель с 4-мя жилами – задействовано 3

КОРИЧНЕВЫЙ – Общий (объединен в разъеме)

РОЗОВЫЙ (или ЖЕЛТЫЙ) - +12В

ЗЕЛЕНЫЙ – Sound In

АЛГОРИТМ НАСТРОЙКИ

Коммутатор настройки не требует.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения владельцем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случаях:

- нарушений правил монтажа и режимов эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;

- наличия механических повреждений аппаратуры видеосистемы.

Дата изготовления _______________             ______________________

М.П.